| GA-714A PAC |
| --- |
| PATN #1: | PATN #2: |
| Conditions |
| PA: | FAT: |
| Expected Values |
| Parameter | MCP* | MPC** |
| MAX Charted PTIT |  |  |
| MAX Charted N1 |  |  |
| MIN Torque |  |  |
| Actual Values |
|  | MCP 1 | MPC 1 | MCP 2 | MPC 2 |
| N1 |  |  |  |  |
| Fuel Flow |  |  |  |  |
| Charted PTIT |  |  |  |  |
| Recorded PTIT |  |  |  |  |
| Margin Value |  |  |  |  |
| PAC Margin |  |  |  |  |
| DECU PAT Value |  |  |  |  |
| PATN Adjustment |  |  |  |  |
| Adjusted PATN |  |  |  |  |
| Trigger Value |  |  |  |  |
| *MCP for values above -25(C, PTIT = 806(C. **MPC for values above -5(C, PTIT = 899(C. Recorded PTIT must be equal to or less than the Max Charted PTIT value. From the Max Charted PTIT value, subtract the Recorded PTIT Value. This is the Margin Value. Divide that by 5 and round to nearest whole number. This is the PAC Margin. Enter DECU PAT Switch value. From the Logbook Chart, determine PACN Adjustment. Subtract the PATN adjustment from the DECU PAT Value. This is the Adjusted PATN. From the Adjusted PATN, subtract the PAC Margin Value. This is the Trigger value. |